Post-processing: Beeldbewerking

- Beeld en beeldbewerking

- Geometrische transformaties

- Puntoperatoren

- Lokale operatoren

- Globale operatoren

- Beeld en beeldbewerking

Beeld: Fysische eigenschap, I, als functie van plaats (x,y)

analoog beeld: I(x,y), met I en x,y 			als rationele getallen

digitaal beeld: I(x,y) is een matrix met 		I en x,y als gehele getallen

Beeldbewerking: Inieuw(x,y) = O (Ioud(x,y))

Beeldbewerking geschiedt vrijwel altijd via de computer met digitale beelden.

Waarom beeldbewerking?

- Enhancement: Versterken van de gewenste informatie

- Restauration: Reconstructie van het oorspronkelijke beeld

- Kwantificering: Herkennen, tellen en beschrijven van objecten in het beeld.

We behandelen alleen i) en ii).

Beeldbewerking omvat:

- Vastlegging

Joud(x,y)analoog ( Ioud(x,y)digitaal

- Bewerking

Ioud(x,y)digitaal ( Inieuw(x,y)digitaal

- Weergave

Inieuw(x,y)digitaal ( Jnieuw(x,y)analoog

i) Vastlegging

Fotocamera, CCD-camera, elektronen-detector, scannende tip

analoog beeld J(x,y).

(

analoog elektrisch signaal

(

analoog - digitaal converter

(

digitaal beeld I(x,y):

NxM matrix, met elementen (pixels) I(x,y), met x: rijwaarde, y: kolomwaarde en I fysische eigenschap op plaats (x,y)

(

Opslag in computer.

Optimale vastlegging als:

- Resolutie

Nyquist sampling theorema: Afstand tussen twee buurpixels = helft van kleinst gewenste detail.

- Signaal-ruis verhouding

S/N ( I(x,y)/(I(x,y) = (I(x,y)

Gebruik zoveel mogelijk de hele range van I(x,y)-waarden: 8 bits ( 256 niveau's, 12 bits ( 1024 niveau's.

- Voldoende beeldgrootte

Groot gezichtsveld met behoud van resolutie. Bijvoorbeeld: 1000 x 1000 of 2000 x 2000 pixels.

Benodigde opslagcapaciteit voor N x M beeld met n bits:

Zwart-wit: N.M.n/8x1024 kbytes

Kleur:		3.N.M.n/8x1024 kbytes

Het Histogram: een belangrijk diagnosticum

Histogram: Frequentie I(x,y) in een beeld als functie van I.

Een min of meer uniforme verdeling van I(x,y) geeft vaak het beste contrast.

ii) Beeldbewerking

Inieuw(x,y)digitaal = O[Ioud(x,y)digitaal]

- Geometrische transformaties

Inieuw(x',y') = Ioud(x,y)

- Puntoperatoren

Inieuw(x,y) = O[Ioud(x,y)]

- Lokale operatoren

Inieuw(x,y) = O[Ioud(x,y + omgeving]

- Globale operatoren

Inieuw(x,y) = O[Ioud(álle x,y)]

- Weergave

Via computerscherm of printer:

- Grijstonen

- (Valse) kleuren

- Hoogteprofiel

- Contourlijnen

- etc.

- Geometrische transformaties

Inieuw(x',y') = Ioud(x,y)

Doel:

Correcties voor vervorming van het beeld t.g.v. drift, verdraaiing, spiegeling en deformatie door slechte optiek.

Middel:

Coördinaten-transformaties.

Methode

- Zoek de (fractionele) coördinaten in het oude beeld, die behoren bij iedere pixel in het nieuwe beeld;

- Bereken de waarde van de nieuwe pixel via lineaire interpolatie.

Gewenste transformatie:

x' = Ox(x,y);	y' = Oy(x,y)

Inverse transformatie:

x = Ox-1(x',y'); y = Oy-1(x',y')

x, y: 	Coördinaten oude beeld (fractioneel)

x', y': 	Coördinaten nieuwe beeld (gehele 		getallen)

Berekening nieuwe pixelwaarde via lineaire interpolatie van de vier pixels die om de berekende niet-integer plaats in het oude beeld liggen:

Inieuw(x',y') =

Voorbeeld:

Rotatie:

( = rotatiehoek;   (x0, y0) = draaipunt

- Zoek de inverse transformatie:

- Bereken voor ieder pixel x',y' in het nieuwe beeld de fractionele posities (x,y) in het oude beeld

- Bereken Inieuw(x',y') uit Ioud(x,y) d.m.v. lineaire interpolatie.

- Puntoperatoren

Inieuw(x,y) = O(Ioud(x,y))

Doel:

Meestal optimalisatie van beeld-intensiteit en contrast; soms segmentatie.

- Elementaire intensiteits- en contrastmodificaties

- Lineaire helderheid en contrastwijziging

Inieuw(x,y) = C.Ioud(x,y) + B

C = contrast: 		C > 1 versterking

C < 1 verzwakking

B = helderheid: 	B > 0 helderder

B < 0 donkerder

- Logaritmische contrastversterking

Correspondeert met menselijk oog

- Gamma functie

( < 1: heldere delen meer contrast

( > 1: donkere delen meer contrast

Drie andere contrastmodificaties

- zaagtand

- contourlijnen

- valse kleuren

Treshholding: segmentatie

Ilow < I(x,y) < Ihigh ( Inieuw(x,y) = 0

anders Inieuw(x,y) = Imax

Uilnevel, vóór en na tresholding

Oppervlakteberekening is nu mogelijk.

- Histogramspecificatie

Histogram H(I) ( Gewenst histogram H'(I), zodat een optimale verdeling van grijstonen wordt verkregen.

Methode (zonder bewijs)

- Bereken cumulatieve histogram van uitgangsbeeld:

- Bereken het cumulatieve histogram van het gewenste beeld:

- Maak een "look-up" tabel (LUT(Ioud) = Inieuw), waarbij de intensiteits-waarden T(I) zodanig worden verschoven dat ze optimaal in T'(I) passen.

- Bereken het nieuwe beeld: Inieuw(x,y) = LUT(Ioud(x,y))

- Lokale operatoren

Inieuw(x,y) = O [Ioud(x,y) + nabije buren]

Doel:

Velerlei: Opscherpen, ruis filteren, detectie randen, lijnen, objecten etc.

Methoden:

Convoluties, mediaanfiltering

- Convoluties

Analoog:

Eén-dimensionaal:

Twee-dimensionaal:

f(x,y) = versmeringsfunctie

g(x,y) = originele beeld

u(x,y) = versmeerd beeld

Digitaal:

Eén-dimensionaal:

M(u) = versmerings matrix (kernel)

Ioud(x) = originele beeld

Inieuw(x) = nieuw beeld

Voorbeeld:

*

=

.

Twee-dimensionaal:

M(u,v) = versmerings matrix (kernel)

Ioud(x,y) = originele beeld

Inieuw(x,y) = nieuw beeld

Voorbeeld:

Hier is M(u,v) een differentiërende kernel, die Inieuw(x,y) = (Ioud(x,y)/(x genereert.

Vele toepassingen

- Wegfilteren ruis:

- Opscherpen details:

Voorbeeld:

Unsharp masking

Doel:

Contrastversterking van kleine details in een beeld met grote, langzame helderheidsvariaties.

Andere kernels:

Detectie van

Horizontale lijnen:

Verticale lijnen:

Punten:

b) Het mediaanfilter

Zoek de mediaan (middelste in grootte) van de pixels onder het masker. Doe dit voor iedere plaats (x,y).

Ruisfilter, waarbij de randen en hoeken van een object in het beeld scherp blijven.

- Globale operatoren

Inieuw(x,y) = O [álle Ioud(x,y)]

We behandelen:

- Filteren in het fourierdomein

- Deconvolutie vlg van Cittert

- Filteren in het fourierdomein

Fouriertransform:

Een beeld I(x,y) is de som van intensiteits-golven :

met  de fourier-transform van I(x,y):

analoog:

digitaal:

|S(u,v)| = amplitude; ((u,v) = fase en

= golflengte van iedere golf

Optellen van deze golven geeft het originele beeld:

Filteren van de fouriertransform S(u,v)

Door lange golven -d.w.z. S(u,v) met kleine - te verzwakken, worden snelle helderheidsvariaties versterkt:

( Opscherping

Door korte golven -d.w.z. S(u,v) met grote - te verzwakken, worden snelle helderheidsvariaties gedempt:

( Ruisfiltering

Een goed filter is het Butterworth filter:

De gefilterde fouriertransform is

S'(u,v) = B(u,v).S(u,v)

d0 = cut off radius

(  = scherpte afsnede

Voorbeeld:

Filtering AFM/STM beelden van kristaloppervlakken met atomaire resolutie

- AFM/STM beeld : periodiek rooster + ruis

- Fourier transform: reciprook rooster + FT van ruis

- Filter alles weg behalve reciprook rooster

- Inverse transform geeft helder beeld kristalrooster

b) Deconvolutie

Een beeld wijkt af van het origineel door onscherpte, trillingen, ruis, etc.:

Iorg(x,y) 	= 	origineel

m(x,y) 	= 	point spread functie

(	= 	ruis

Hoe krijg ik mijn origineel weer terug?

Via deconvolutie!?

Problemen

- De inverse transformatie

Iorg(x,y) = O-1[Ibeeld(x,y), m(x,y), (]

heeft bijna oneindig veel oplossingen!!

- m(x,y) en ( zijn onbekend

We zoeken de meest waarschijnlijke oplossing.

Deconvolutie via iteratie

- Maak een schatting voor m(x,y)

- We berekenen een nieuw beeld volgens:

met in eerste instantie

Iorg(x,y) = Ibeeld(x,y)

- We gebruiken bovenstaande relatie enkele cycli, met

Iorg(x,y) = I'org(x,y)vorige cyclus

- Als na enkele iteraties I'org(x,y) nauwelijks verandert, hebben we een betere benadering van het origineel.

van Cittert:

Gewichtsfactor

met 0 < ( < 1, geeft snellere convergentie van de heldere pixels met weinig ruis.

Maankrater Clavius

# Text boxes

intensiteit

frequentie

0

max

grijs beeld: te zwak contrast

intensiteit

frequentie

0

max

prima: juist contrast

intensiteit

frequentie

0

max

'zwart-wit' beeld: te veel contrast

x0,y0

(

(

zaagtand

valse kleuren

opgescherpt

smoothed

origineel

|(| groot

( < 0

|(| klein

( > 0

|(| klein

( < 0

|(| groot

( > 0

v)

iv)

iii)

ii)

i)

ii)

i)