Polarisatie- & fluorescentie microscopie

- Polarisatiemicroscopie;

- Fluorescentiemicroscopie.

- Polarisatiemicroscopie

Optische anisotropie

Optisch isotroop: brekingsindex en lichtsnelheid onafhankelijk van richting.

( kubisch kristal, amorf, vloeistof, gas

Optisch anisotroop: brekingsindex en lichtsnelheid afhankelijk van richting.

( niet-kubische kristallen, gestrekte polymeren, amorf materiaal onder mechanische spanning

Optische anisotropie onderzoekt men met de polarisatiemicroscoop. Dit is een door-vallend licht microscoop met:

- Polarisator in condensor

- Analysator achter objectief

- Spanningsvrije optiek

Indicatrix

De optische anisotropie van een vaste stof beschrijft men met de indicatrix:

Dit is een ellipsoide met drie hoofdassen, corresponderend met de hoofdbrekings-indices n1, n2 en n3.

Indicatrix en kristallen

Regel van Neuman: De indicatrix moet voldoen aan de puntgroepsymmetrie van het kristal.

- Triklien: De indicatrix is willekeurig georienteerd en n1 ( n2 ( n3

- Monoklien: Eén as is parallel aan de 2-tallige as of staat loodrecht op het spiegelvlak; n1 ( n2 ( n3.

- Orthorhombisch: Alle indicatrixassen zijn parallel aan de assen van de eenheidscel, d.w.z. aan de 2-tallige assen of loodrecht op de spiegelvlakken; n1 ( n2 ( n3.

- Tri-, tetra- en hexagonaal: n1 = n2 ( n3, met de as n3 parallel aan de unieke, 3-, 4- of 6-tallige as.

- Kubisch: n1 = n2 = n3; het kristal is optisch isotroop.

Gebruik indicatrix

- Een gepolariseerde lichtstraal door een kristal splitst op in twee lichtstralen met loodrecht op elkaar staande E-vectoren.

- De E-vectoren zijn parallel met de hoofdassen na en nb van de elliptische doorsnede van de indicatrix loodrecht op de lichtstraal:

en

- De twee lichtstralen doorlopen het kristal met een verschillende snelheid

- Na passage van het kristal is het faseverschil tussen de twee stralen gelijk aan:

De dubbelbreking is: (n = na - nb

Kristalplaatje in polarisatiemicroscoop

- Lineair gepolariseerde straal

penetreert kristal

- Splitst op in kristalplaatje

- Na passage kristal hebben we de twee componenten:

en

- De twee stralen passeren de analysator die loodrecht staat op de polarisator

De doorgelaten componenten zijn:

en

- Optellen van beide doorgelaten componenten geeft de intensiteit:

Eigenschappen transmissieintensiteit

- Draaien kristalplaatje:

( = 0, 90, 180, 270(: Uitdoving

(Polarisator/analysator // of ( na, nb)

( = 45, 135, 225, 315(: Maximum

- Dikte kristal:

Intensiteit varieert als gevolg van interferentie tussen Ea' en Eb'

Kleurenspel

De dikte waarvoor uitdoving optreedt,  d(na-nb) = n(/2 hangt af van de golflengte (.

Wit licht:

Zeer dun kristal: alles uitgedoofd;

Dun kristal: blauw ((= klein) uitgedoofd 			( rood-oranje kleur;

Iets dikker: rood ((= groter) uitgedoofd

( blauwachtige kleur;

Nog dikker: kleuren worden flets tot wit.

Kunstzinnig voorbeeld

(Loes Modderman)

Toepassing polarisatiemicroscoop

- Mineralogie

- Petrologie

- Kristallografie

- Materiaalkunde

Om de identiteit en oriëntatie van kristal(liet)en te bepalen.

b) Fluorescentie microscopie

Fluorescentie

Luminescentie:

- ( ( 10-8 sec.: fluorescentie

- ( ( msec - jaren: fosforescentie

De efficiëntie van fluorescentie is vaak zeer groot: Dit maakt detectie van zeer lage concentraties (ppm en lager) mogelijk!

Fluorescentiemicroscoop volgens Ploem

Opvallend licht microscoop

met

- Intense (meestal UV) lichtbron;

- Dichroïsche beamsplitter: reflecteert UV 100%, laat zichtbaar licht 100% door;

- UV-absorptie filter vóór oculair.

Voordelen methode Ploem

- Hoog rendement om zwakke fluorescentie vast te leggen;

- Een donkere achtergrond;

- Ook helderveld microscopie mogelijk om plaats fluorescerend detail in object vast te leggen.

Welke objecten?

- Autofluorescentie:

( Fluorescerende kristallieten in gesteenten

- Geinduceerde fluorescentie na chemische behandeling:

( Onderdelen van cellen, weefsels en bacteriën

- Toevoegen fluorescerende stoffen:

- Onderdelen van cellen, weefsels en bacteriën

- Defecten in niet-fluorescerende kristallen:

( Kristalfouten en onzuiverheden in diamant en GaAs

Toepassingen: Levenswetenschappen, mineralogie en materiaalkunde.

# Text boxes

h(1

h(2

UV-filter

apertuur

diafragma

veld

diafragma

lamp

condensor

object

objectief

dichroische

beam splitter

achterste

brandvlak

objectief

beeld van object

oculair

uittree

pupil